## Slide 1: 基于国产嵌入式操作系统和龙芯SOC 的应用与开发
第九讲 基于RT-Thread操作系统内核6- 网络系统
南京工业大学 孙冬梅

## Slide 2: 第九讲基于RT-Thread操作系统内核网络系统
1 .网络编程基础概念
2.网络组件-LwIP
轻型TCP/IP协议栈
3.网络web服务器
4. 网络客户端

## Slide 3: 1.网络编程基础概念
TCP/IP 协议
IP 地址
端口
域名

## Slide 4: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU

## Slide 5: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层 PDU 再传送到运输层
加上运输层首部，成为运输层报文

## Slide 6: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）

## Slide 7: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧

## Slide 8: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体

## Slide 9: 主机 1 向主机 2 发送数据
应用层(application layer)
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
物理传输媒体
主机 1
AP2
AP1
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
主机 2

## Slide 10: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
物理层接收到比特流，上交给数据链路层

## Slide 11: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部
取出数据部分，上交给网络层

## Slide 12: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
网络层剥去首部，取出数据部分
上交给运输层

## Slide 13: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
运输层剥去首部，取出数据部分
上交给应用层

## Slide 14: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
应用层剥去首部，取出应用程序数据
上交给应用进程

## Slide 15: 主机 1 向主机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机 1
AP2
AP1
主机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 16: 沙漏计时器形状的 TCP/IP协议族
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
IP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
Everything over IP
IP 可为各式各样的应用程序提供服务
IP over Everything
IP 可应用到各式各样的网络上

## Slide 17: IP 地址及其表示方法
我们把整个因特网看成为一个单一的、抽象的网络。IP 地址就是给每个连接在因特网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。
IP 地址现在由因特网名字与号码指派公司ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配
域名只是个逻辑概念
域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。
变长的域名和使用有助记忆的字符串，是为了便于人来使用。而 IP 地址是定长的 32 位二进制数字则非常便于机器进行处理。
域名中的“点”和点分十进制 IP 地址中的“点”并无一一对应的关系。点分十进制 IP 地址中一定是包含三个“点”，但每一个域名中“点”的数目则不一定正好是三个。

## Slide 18: TCP 的端口
端口用一个 16 位端口号进行标志。
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。在因特网中不同计算机的相同端口号是没有联系的。

## Slide 19: 2. 网络组件-LwIP
LwIP（light-weight IP) :用于嵌入式系统的开放源代码TCP/IP协议栈
LwIP结构精简，功能完善。
RT-Thread实时操作系统采用了lwIP做为默认的TCP/IP协议栈并对lwIP进行了优化。

## Slide 20: 3. 网络 web 服务器
一个简单web服务器的实现包含如下三种技术：
TCP/IP协议的TCP通信编程；
HTTP协议（超文本传输协议）；
HTML（超文本标记语言）。
例程代码test_websrv.c
msh />TCP/IP closed!
TCP/IP closed!
net_rev_data : GET / HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Accept-Language: zh-CN
User-Agent: Mozilla/5.0 TCP/IP closed!
net_rev_data : GET /favicon.ico HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSTCP/IP closed!

## Slide 21: 4. 网络客户端
例程代码test_client.c建立一客户端
连接IP地址为192.168.0.107
端口为9000的服务器
msh />test_client
connect error code: 0
Connect OK, startup rx thread
msh />test_sendhit
send hit: hit 0
msh />test_sendhit
send hit: hit 1
msh />rx: Hello,Loongson!

## Slide 22
THANKS
感谢聆听！！
助力 国产芯片 国产操作系统 嵌入式系统开发！！！
基于自主可控基础软硬件的嵌入式系统教学